ICS **.***

DB

河北省工程建设地方标准

P                  DB13(J)/T XXXX -202X

备案号：XXXXX-202X

建筑运行阶段碳排放核算核查标准

Standard for carbon emission accounting and verification during the buildings operation phase

（征求意见稿）

202x-xx-xx  发布          202x-xx-xx  实施

河北省住房和城乡建设厅  发  布

河北省工程建设地方标准

建筑运行阶段碳排放核算核查标准Standard for carbon emission accounting and verification during the buildings operation phase

DB13(J)/T XXXX -202X

| 主编单位： | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 批准部门： |  |
| 施行日期： |  |

前    言

根据河北省住房和城乡建设厅关于印发《2023年度省工程建设标准和标准设计第一批制（修）订计划》的通知（冀建工[2023]96号）的要求，由河北省建筑科学研究院有限公司会同有关单位编制而成。

本标准共分为6章节，主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 核算；5. 核查；6. 信息管理；相关附录。

本标准由河北省建筑科学研究院有限公司负责具体内容的解释，由河北省绿色建筑推广与建设工程标准编制中心负责管理。

本标准执行过程中，如有意见和建议，请寄送河北省建筑科学研究院有限公司（地址：石家庄市鹿泉区槐安西路395号，邮编：050227，电话：0311-89919958，电子邮箱：lvsejianzhu001@126.com），以便今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查人员名单：

| 主编单位： | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： |  |
| 主要起草人： |  |
| 主要审查人： |  |

# 目    次

1  总    则	1

2  术语和符号	3

2.1  术    语	3

2.2  符    号	4

3  基本规定	6

4  核    算	10

4.1  一般规定	10

4.2  排放量的核算	12

4.3  数据采集	17

4.4  核算报告	21

5  核    查	23

5.1  一般规定	23

5.2  核查准备	24

5.3  核查内容	25

5.4  核查报告	28

6  信息管理	29

附录A  建筑运行阶段排放源识别表	31

附录B  化石燃料相关参数缺省值	32

附录C  外购电力、热力排放因子缺省值	33

附录D  建筑运行阶段碳排放核查审核记录	34

本规范用词说明	38

引用标准名录	39

条文说明	40

# Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	3

2.1  Terms	3

2.2  Symbols	4

3  Basic Requirements	6

4  Accounting	10

4.1  General Requirements	10

4.2  Accounting for Emissions	12

4.3  Data Acquisition	17

4.4  Accounting Report	21

5  Verification	23

5.1  General Requirements	23

5.2  Verification Preparation 	24

5.3  Verification Content	25

5.4  Verification Report	28

6  Information Management	29

Appendix A  Identification Table of Emission Sources during Buildings Operation Phase	31

Appendix B  Default Values of Fossil Fuel Related Parameters	32

Appendix C  Default Values for Outsourced Electricity and Thermal Emission Factors	33

Appendix D  Verification and Review Record of Carbon Emission during Buildings Operation Phase	34

Explanation of Wording in This Standard	38

List of Quoted Standards	39

Addition：Explanation of Provisions	40

# 1  总    则

1.0.1  为贯彻国家有关应对气候变化和节能减排的方针政策，规范河北省建筑碳排放核算、核查方法，推进建筑领域降碳产品价值实现机制，节约资源、保护环境，制定本标准。

【条文说明】根据国际能源署（IEA，International Energy Agency）对于全球建筑领域终端用能及CO2排放的核算结果，2021年全球建筑运行能耗占全球能耗的30%，建筑运行相关CO2排放占全球总CO2排放的28%。据清华大学建筑节能研究中心公布数据显示，2021年我国建筑运行相关CO2排放占全社会总CO2排放的21%。随着我国逐渐进入城镇化新阶段和人们生活水平的不断提高，建筑运行能耗和碳排放占全社会比例还将进一步增大。提升建筑能效水平，发展清洁能源、可再生能源在建筑中的应用技术是建筑领域降低碳排放的重要途径。

我国《经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型；推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易”。中共中央办公厅 国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出“建立健全碳达峰、碳中和标准计量体系。加快节能标准更新升级；完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核算核查报告标准，建立统一规范的碳核算体系。”本标准的编制可为建筑领域碳排放核算核查提供有力的技术支撑，对促进建筑领域节能减排具有重要意义。

1.0.2  本标准适用于河北省新建、扩建和改建的民用建筑运行阶段碳排放量的核算核查。

【条文说明】根据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019,建筑全生命周期碳排放可划分为建材生产及运输、建筑建造、建筑运行、建筑拆除四个阶段。建材生产及运输阶段碳排放量受到材料类型、选用厂家、运输距离、车辆类型、建材用量等因素影响，建筑建造和拆除阶段碳排放量受到机械类型、台班数量等因素影响，实际数据获取难度大，一般采用缺省值进行计算。考虑到碳排放核算核查的准确性、真实性、可操作性等原则，本标准仅对建筑运行阶段碳排放量的核算核查进行规定，建材生产及运输、建筑建造、建筑拆除阶段的碳排放核算核查暂不予考虑。

本标准适用于河北省新建、扩建和改建的民用建筑运行阶段碳排放量的核算核查。

1.0.3  建筑运行阶段碳排放核算、核查除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术    语

2.0.1  建筑运行阶段碳排放  Carbon emission during building operation

为维持建筑物正常运行消耗的能源所引起的二氧化碳排放，以二氧化碳当量表示。

【条文说明】建筑运行阶段碳排放包含由燃料燃烧引起的直接排放和使用电力等能源引起的间接排放；本标准中建筑运行阶段碳排放中不考虑由于空调、冰箱等设备的制冷剂泄漏所导致的隐含碳排放。

2.0.2  建筑碳排放单元过程 unit process of carbon emitted from buildings

为量化建筑消耗的能源、资源和材料而确定的基本活动过程，是构成建筑碳足迹的基本单位。在本标准中特指建筑运行阶段的碳排放单元过程。

2.0.3  直接碳排放  direct carbon emission

为建筑物服务的用能设备实际消耗的燃料直接产生的二氧化碳排放。

2.0.4  间接碳排放  indirect carbon emission

为维持建筑物正常运行实际消耗的外购电力、热量和冷量等产生的二氧化碳排放。

2.0.5  活动水平数据 activity data

用于核算建筑运营过程中各类温室气体排放的基础数据，包括各种燃料的消耗量、购入电力和热力的数量等。

2.0.6  建筑碳排放核算 building carbon emission accounting

对建筑碳排放数据进行采集、计算，并形成报告的过程；本标准中的核算仅针对建筑运行阶段。

2.0.7  核算边界  accounting boundary

与建筑运行活动相关的温室气体排放的计算范围。

2.0.8  碳排放因子  carbon emission factor

单位活动水平所对应的CO2温室气体排放量。

2.0.9  建筑碳排放核查  building carbon emission verification

对建筑碳排放量和相关信息进行全面核实、查证，并形成报告的过程；本标准中的核查仅针对建筑运行阶段。

## 2.2  符    号

|  | —— | 运营过程中的温室气体排放总量，单位为吨（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 燃料燃烧产生的CO2排放量，单位为吨（tCO2）； |
|  | —— | 购入电力所对应的CO2排放量，单位为吨（tCO2）； |
|  | —— | 购入热力所对应的CO2排放量，单位为吨（tCO2）； |
|  | —— | 统计期内，为消耗的第i种化石燃料的活动水平数据，是化石燃料燃烧的数量，单位为GJ； |
|  | —— | 为第i种燃料的排放因子，单位为tCO2/GJ； |
|  | —— | 核算期内，第i种化石燃料的消耗量，单位为t或万Nm3； |
|  | —— | 核算期内，第i种化石燃料的平均低位发热量，单位为GJ/t或GJ/万Nm3； |
|  | —— | 第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为tC/GJ； |
|  | —— | 第i种化石燃料的碳氧化率，单位为%； |
|  | —— | CO2与碳的分子量之比，44/12； |
|  | —— | 运营单位（企业）购入的电量，MWh； |
|  | —— | 运营单位（企业）所在区域电力消费的CO2排放因子，tCO2/MWh。 |
|  | —— | 运营单位（企业）外购蒸汽和热水的热量，GJ； |
|  | —— | 运营单位（企业）外购的蒸汽和热水的CO2排放因子，tCO2/GJ； |
|  | —— | 供热企业生产供热热水（蒸汽）所消耗的第i类燃料产生的直接碳排放，单位为tCO2； |
|  | —— | 供热企业因使用的第i个水泵等耗电设备输送热水（蒸汽）所消耗的电力产生的间接排放，单位为tCO2； |
|  | —— | 供热企业向外输出的热水（蒸汽）的热量，单位为GJ； |
|  | —— | 热水（蒸汽）输配管网和热媒转换系统在内的供热系统热效率，%。 |

# 3  基本规定

3.0.1  建筑运行阶段碳排放核算核查应以单栋建筑、建筑群为计算对象，以建筑碳排放单元过程为基本单位进行数据采集与核算。

【条文说明】本标准适用于单体建筑和同类相似建筑组成的建筑群的碳排放计算，不包括小区内管道计算。对建筑群，则可通过对各单体建筑碳排放进行合计。碳排放核算就是对建筑排放数据进行采集、计算与公示的过程。碳排放单元可根据项目用能情况进行划分，对于住宅建筑而言，其最小用能单元为户，集体宿舍、幼儿园的用能单元一般为栋；对于公共建筑其用能单元一般为栋，但对于商业、综合楼等公共建筑其最小用能单元一般为各个商户。应根据建筑用能单元确定碳排放采集、核算的基本单位。

3.0.2  建筑运行阶段碳排放核算核查的温室气体种类仅指二氧化碳。

【条文说明】《IPCC国家温室气体清单指南》中列出的各类温室气体包含以下六类主要温室气体：（1）二氧化碳（CO2）；（2）甲烷（CH4）；（3）氧化亚氮（N2O）；（4）氢氟烃（HFCS）；（5）全氟化碳（PFCS），如CF4/CnF2n+2；（6）六氟化硫（SF6）、氮氟化物（NF3）、卤化醚等。在民用建筑中运行阶段主要涉及的温室气体为二氧化碳和氢氟烃等，以二氧化碳排放为主，氢氟烃主要来自于空调、冰箱等制冷剂逸散造成的排放，数量小，核算准确度低，因此本标准所指的温室气体种类仅考虑二氧化碳。

3.0.3  建筑运行阶段碳排放核算所涉及的空间边界可为单栋建筑，也可为建筑群，建筑群的空间边界应按照以下划分原则：

1  当核算建筑群中各建筑的类型、功能相近时，该建筑群应作为同一个项目进行核算；

2  当核算建筑群中各建筑类型、功能不同，且不共用能源系统或共用的能源系统按照建筑类型进行计量时，该建筑群宜按照建筑类型、功能划分，设定为一个或多个项目划分空间边界；

3  当核算建筑群中各建筑类型、功能不同，共用能源系统且共用的能源系统无法按照建筑类型进行计量时，该建筑群可按照一个项目整体划分空间边界，但应在核算报告中注明原因。

【条文说明】本条明确了建筑或建筑群的空间边界划分原则，即确定建筑碳排放核算空间边界时，应按照建筑类型、使用功能、能源系统进行划分。

1  当建筑群中建筑类型、使用功能相近时，宜整体进行核算；

2  当建筑群中各建筑使用功能差异较大，能源系统单独计量时，宜分别进行核算，避免出现单位建筑面积碳排放量差异较大，不能客观反映建筑碳排放的情况；

3  当建筑群共用能源系统，无法单独获取数据时，建筑群可按照整体划分空间边界，但该碳排放数据无法准确客观反应该建筑群的碳排放水平；核算报告中应注明空间边界划分原因，且应体现各建筑类型、功能、面积、用能系统等信息，以便于后期开展碳排放数据评价时，将社会平均水平按照该项目面积比例核算后，与本项目的碳排放数据进行对比、评价。

3.0.4  建筑运行阶段碳排放包括建筑运营过程中的化石燃料排放、购入电力和热力的排放。

【条文说明】建筑运营过程碳排放主要来源于：化石燃料的燃烧排放、逸散型排放源的排放、新种植树木的排放抵消、外购电力和热力的排放、委托运输产生的排放。其中，化石燃料的燃烧排放包括固定燃烧源的燃烧排放和移动燃烧源的燃烧排放；固定燃烧源如锅炉、灶、干燥机、备用发电机等，移动燃烧源如交通工具等。逸散性排放源如冰箱、空调、灭火器和化粪池等，由于逸散性排放源所产生的碳排放数量较小，一般不予考虑。新种植树木的排放抵消，是指建筑物周围自有关建筑物兴建后种植的树木一年吸收的二氧化碳量，由于建筑物周围新种植树木的温室气体抵消的数量较小，一般情况下不予考虑。外购电力和热力的排放，建筑运营过程中，使用单位（企业）外购电力、外购蒸汽和热水的生产过程产生的二氧化碳排放量。委托运输产生的排放，是委托第三方承担运输产生的排放，统计起来比较复杂，容易重复计算，一般不考虑。

对于建筑运行阶段碳排放，主要是能源的使用产生的，部分来自于逸散性排放源的排放和新种植树木的排放抵消基数较小，二者相抵后数量可忽略，故本标准中规定的建筑运行阶段碳排放包括化石燃料排放和购入电力和热力的排放。

3.0.5  建筑运行阶段碳排放按照排放源类型，可分为直接排放和间接排放。

【条文说明】建筑运行阶段的直接碳排放包括锅炉、灶、干燥机、备用发电机等固定燃烧源燃烧燃料造成的排放和交通工具等移动燃烧源燃烧燃料造成的排放；间接碳排放包括外购电力和外购蒸汽和热水在其生产过程中产生的排放。

3.0.6  建筑运行阶段碳排放应以一年为周期进行核算核查，即连续12个月。

【条文说明】建筑运行阶段碳排放受到供暖、空调用能影响，数据波动较大，考虑碳排放数据的科学性、准确性，应以年为周期开展碳排放数据的核算、核查。特别注意，这里规定的一年是指连续12个月。

# 4  核    算

## 4.1  一般规定

4.1.1  建筑运行阶段碳排放核算应满足相关性、完整性、一致性、准确性和透明性的基本原则。

【条文说明】“相关性、完整性、一致性、准确性和透明性”是国际上开展碳排放量化和报告的核心要求。针对建筑运行阶段碳排放核算，“相关性”是指应确保在核算建筑碳排放时所采用的边界、数据、资料以及方法，能适当的反映有关建筑碳排放情况，并满足相关需要；“完整性”是指在选定的建筑和核算边界内，应核算和报告所有的碳排放信息，任何例外均应该说明；“一致性”是指对核算和报告的建筑运行阶段碳排放，有关计算范围、边界和方法的变化均应采用相同的方法，并有清晰记录；“准确性”是指应保证建筑碳排放信息来源和计算过程正确、可靠；“透明性”是指应充足、充分、透明的公示建筑碳排放信息的支撑材料。

4.1.2  建筑碳排放单元过程应保持独立，避免重复核算。

【条文说明】本条文强调了建筑碳排放核算的准确性，严禁重复核算。为使碳排放核算准确，建筑碳排放应根据建筑类型、功能、用能单元细化至各碳排放单元过程进行计算，再将各排放单元过程排放数据进行累加。划分单元过程时，应保持各单元过程的独立。本条文中指的重复核算包括两大方面：一是单个项目核算过程中不允许重复计量；二是其他项目已经核算过的项目，本项目不再计入，如可再生能源发电、余热、废热在电站、供热侧核算碳排放后，在使用端不允许再次折减。

4.1.3  建筑碳排放核算应采用排放因子法进行，碳排放活动水平数据应根据核算目的确定数据来源。

【条文说明】目前国际上较为认可的关于碳排放量的核算方法模型主要有3种，分别是排放因子法、质量平衡法和实测法，已广泛应用于不同的排放源类型的碳排放量估算。

1996年，IPCC出版首份国家温室气体清单指南，并在指南中提出了第一种碳排放估算的方法，即排放因子法，也是目前应用最广泛的方法。随后IPCC又更新出版了《2006年IPCC国家温室气体清单指南》，并沿用至今。其基本思路是根据碳排放清单列表，针对每种排放源构造其活动水平数据和碳排放因子，两者的乘积即为碳排放的估算值。采用排放因子法进行核算的关键在于碳排放活动水平数据和碳排放因子的确定。

4.1.4  建筑碳排放核算结果应包含核算周期内逐年运行碳排放量和逐年的单位建筑面积碳排放量。

【条文说明】本条文规定了碳排放核算结果的呈现方式，对逐年的单位建筑面积碳排放量提出了明确要求，主要用于对比核算建筑与地区内同类建筑的碳排放水准，为日后建筑碳排放的优化分析与碳权分配提供参考。

4.1.5  建筑碳排放数据的来源和计算过程应保证可靠和准确。

【条文说明】本条文是针对核算的准确性而言的，建筑运行过程中能源的消耗的数据来源应可靠，计算方法、过程应合理、准确。

4.1.6  建筑运行阶段碳排放核算主体应为具有温室气体排放行为的企业、机构或社会团体和组织。

【条文说明】本条文明确了建筑运行阶段碳排放的核算主体。针对住宅项目，无法每户单独进行核算，故应由物业公司或业主委员会、社区管委会等管理企业（机构）征得业主认可后，代表业主作为核算主体，开展建筑运行阶段碳排放核算、核查相关工作。

4.1.7  建筑碳排放可由核算主体委托第三方机构进行核算。

【条文说明】本条文对核算主体和核算具体实施单位进行了说明。当建筑碳排放主体不具备核算能力时，可委托第三方技术服务机构对涉及项目开展碳排放核算；核算过程中，核算主体有义务对核算项目的碳排放信息进行告知，并提供核算涉及的原始数据及证明材料；有权利及时获知核算数据及结果情况。

## 4.2  排放量的核算

4.2.1  建筑碳排放核算应符合以下方法和步骤：

1  明确项目的核算边界；

2  界定建筑碳排放单元过程；

3  采集碳排放单元过程的活动水平数据；

4  采集碳排放单元过程的相关碳排放因子；

5  按照本标准规定的方法核算建筑碳排放量；

6  核算结果应公示。

【条文说明】本条文规定了开展建筑运行阶段碳排放核算工作的相关方法和步骤。其中界定项目范围和区域、界定建筑碳排放单元过程是开展碳排放核算的前提。首先是要明确核算项目的范围和区域，在划定区域范围内的能源消耗将进行核算，例如可选择建筑本体、建筑的红线、围绕建筑的道路中线等。界定建筑碳排放单元过程，是为了明确建筑能源消耗的基本活动过程，便于去逐项进行数据采集与核算。

4.2.2  碳排放源应根据建筑物实际消耗的能源种类进行确定，建筑物CO2温室气体排放源信息应按照附录A表A.0.1填写。

4.2.3  建筑运行阶段CO2排放总量应为建筑边界内所有使用者的燃料燃烧排放、购入电力和热力所对应的CO2排放量之和，总排放量按下式计算。

（式4.2.3）

| 式中： | —— | 运营过程中的温室气体排放总量，单位为吨（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 燃料燃烧产生的CO2排放量，单位为吨（tCO2）； |
|  | —— | 购入电力所对应的CO2排放量，单位为吨（tCO2）； |
|  | —— | 购入热力所对应的CO2排放量，单位为吨（tCO2）。 |

【条文说明】本条给出了建筑运行阶段碳排放的构成和计算公式。对于使用光伏、风力发电等可再生能源电力的项目，其实际购买使用的可再生能源电量可从购入电量中核减，为避免重复计入，应核实该可再生能源系统在建筑碳排放统计期内未参与其他碳排放核算项目。采用余热、废热等供热热源供热的，可通过征得供热企业同意，计算外购热力的碳排放因子进行该部分碳排放核减，但该部分减排量不得重复核算；无计算条件的，按缺省值取值。其他可再生能源如太阳能热水、地源热泵、低温型空气源热泵等可再生能源在使用时已经降低了建筑生活热水、空调等的用能量和相应的碳排放，不再重复计入。当项目涉及低碳/零碳建筑（园区/社区）评价时，可按照国家、行业和河北省地方现行有关标准进行核减。

4.2.4  建筑运营过程中，使用的化石燃料主要有实物煤、燃油、天然气、液化石油气等。化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放按照下式计算。

（式4.2.4）

| 式中： | —— | 统计期内，消耗的化石燃料燃烧产生的CO2排放，单位为tCO2； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 统计期内，为消耗的第i种化石燃料的活动水平数据，是化石燃料燃烧的数量，单位为GJ； |
|  | —— | 为第i种燃料的碳排放因子，单位为tCO2/GJ。 |

4.2.5  建筑运营过程中，消耗的化石燃料的活动水平数据按照下式计算。

（式4.2.5）

| 式中： | —— | 核算期内，第i种化石燃料的消耗量，单位为t或万Nm3； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 核算期内，第i种化石燃料的平均低位发热量，单位为GJ/t或GJ/万Nm3，缺省值见附录B。 |

【条文说明】本条文给出了建筑消耗的化石燃料的活动水平计算方法，建筑运营过程中，年度分品种化石燃料消耗量根据建筑内所有使用单元生产、生活活动的数据记录。化石燃料的平均低位发热量宜采用单位（企业）监测数据，缺省值见附录B。建筑碳排放核算时可选择使用燃料平均低位发热量的缺省参数。具备测量条件的单位（企业）可进行实测。如采用实测，可由单位（企业）自行检测或委托有资质的专业机构检测，或采用与相关方结算凭证中提供的检测值。自行检测时，应符合现行国家标准《煤的发热量测定方法》GB/T 213、《石油产品热值测定法》GB/T 384、《天然气能量的测定》GB/T 22723等标准的相关规定。

4.2.6  建筑运行阶段各类用能的计量器具应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的相关规定。

4.2.7  各类化石燃料的碳排放因子按下式计算，当采用缺省数据时，参见本标准附录B。

（式4.2.7）

| 式中： | —— | 第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为tC/GJ，缺省值见附录B； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 第i种化石燃料的碳氧化率，单位为%，缺省值见附录 |
|  |  | B； |
|  | —— | CO2与碳的分子量之比，44/12。 |

【条文说明】化石燃料碳排放因子数据来源于单位热值含碳量和氧化率。具备测量条件的单位（企业），可采用实测数据。如进行实测，可由单位（企业）自行或委托有资质的专业机构进行检测，或采用与相关方结算凭证中提供的检测值。检测单位热值含碳量时，应符合现行国家标准《煤中碳和氢的测定方法》GB/T 476、《天然气的组成分析 气相色谱法》GB/T 13610，和现行行业标准《石油产品及润滑剂中碳、氢、氮的测定 元素分析仪法》NB/SH/T 0656等标准的相关规定。化石燃料的碳氧化率应根据国家、行业现行有关标准对燃烧设备相关数据进行检测后计算所得，缺省值参见附录B。

4.2.8  建筑运营过程中，购入的电力在生产过程中产生的CO2排放应按下式计算。

（式4.2.8）

| 式中： | —— | 统计期内，建筑物运营购入电力所对应的CO2排放量，单位为tCO2； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 统计期内，建筑物运营消耗的购入电量，单位为MWh； |
|  | —— | 统计期内，建筑物所在区域电力消费的碳排放因子，单位为tCO2/MWh，缺省值见附录C。 |

【条文说明】购入电力的碳排放因子推荐采用区域电网平均排放因子，既便于确定，又能反映不同地区电源结构特点；河北省采用国家主管部门最新发布的华北电网平均排放因子。进行建筑碳排放核算时，应选用最近年份公布的区域电网平均排放因子。我国各区域电网排放因子计算方法及排放因子参见生态环境部最新公布的“年度减排项目中国区域电网基准线排放因子”及其附件。

4.2.9  建筑运营过程中，购入的热力在生产过程中产生的CO2排放应按下式计算。

（式4.2.9）

| 式中： | —— | 统计期内，建筑物运营购入热力所对应的CO2排放量，单位为tCO2； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 统计期内，建筑物运营消耗的外购蒸汽和热水的热量，单位为GJ； |
|  | —— | 统计期内，外购的蒸汽和热水的碳排放因子，单位为 tCO2/GJ，缺省值见附录C。 |

【条文说明】购入热力的活动水平数据，以报告主体的热量表记录的读数为准，也可采用供应商提供的热力费发票或者结算单等结算凭证上的数据。

4.2.10  建筑运行阶段热力能源消耗的计量器具应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的规定。

4.2.11  当具备计算条件时，外购蒸汽和热水的碳排放因子可根据下式计算。

（公式4.2.11）

| 式中： | —— | 供热企业生产供热热水（蒸汽）所消耗的第i类燃料产生的直接碳排放，单位为tCO2； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 供热企业因使用的第i个水泵等耗电设备输送热水（蒸汽）所消耗的电力产生的间接排放，单位为tCO2； |
|  | —— | 供热企业向外输出的热水（蒸汽）的热量，单位为GJ； |
|  | —— | 热水（蒸汽）输配管网和热媒转换系统在内的供热系统热效率，%。 |

【条文说明】本条文给出了外购热力碳排放因子的计算方法，其中生产、输送热水（蒸汽）引起的直接和间接碳排放计算数据可根据供热企业运行数据进行核算。供热系统效率主要考虑管网和换热系统热损，由供热企业供给侧、接收侧的供热量统计数据计算所得。当热水（蒸汽）的来源为工业余热、废热等形式时，若该部分热水（蒸汽）生产过程的碳排放已计入工业生产，在外购热力碳排放因子计算时，可不再计入生产热水（蒸汽）的直接碳排放。

## 4.3  数据采集

4.3.1  数据采集应针对具体碳排放单元过程，采集内容为单元过程反映能源消耗特征的活动水平数据以及相应的碳排放因子。

【条文说明】采集建筑碳排放单元过程的活动水平数据是碳排放核算的重要步骤，活动水平数据的质量与详尽程度对核算结果的可靠性、准确性有着重要影响。

4.3.2  活动水平数据的采集方式包括仪表监测、资料查询和分析测算，应根据核算目的、活动水平数据的类型、重要性、采集条件等因素，按下列规定合理选用：

1  当活动水平数据具备自动监测条件时，宜采用仪表监测方式进行采集，保证数据的完整性、连续性和准确性；

2  当活动水平数据不具备自动连续监测条件时，应通过查询档案文件、缴费清单、财务报表等资料进行采集；

3  当活动水平数据无法通过仪表监测和资料查询的方式直接采集获取时，可依托原始数据通过进行剔除、累计等方式测算得到。

【条文说明】本条规定了建筑运行阶段碳排放核算时，数据采集的几种方法，可按项目实际条件按照条文次序依次优先选用。对于建筑运行阶段碳排放核算中仅考虑实际发生且可有效证明的能源消耗数据，在能源消耗数据方面不考虑理论测算获取的方式。

3  本条款给出了无法通过仪表监测和资料查询方式直接获取数据时的数据采集方式，例如，目前市政供热采用换热站计量，对于住宅小区和园区来说，多栋建筑共用一个换热站，监测数据无法精确到户或楼栋；可通过换热站的监测数据和所有供暖户的建筑面积换算到单位面积供热量，再核算到建筑碳排放单元。

4.3.3  碳排放核算所需的碳排放因子应优先考虑采用自测数据，在未能获得有效碳排放因子数据前，可按本标准附录B、附录C选用。

【条文说明】碳排放因子是核算的重要基础数据，各类能源碳排放因子受到地域能源构成、工业技术水平影响，为贴近项目实际排放，应优先选用检测数据，本标准4.2节给出了常规化石能源的碳排放因子计算方法和检测要求；考虑到建筑运营单位（企业）的经济水平、技术能力不一，本标准附录B、附录C给出了各类能源的碳排放因子缺省值，以供未能获取碳排放因子检测数据的项目使用。

4.3.4  建筑运行阶段能源消耗量的采集应符合现行行业标准《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T 154的相关规定。

4.3.5  碳排放核算所需的碳排放因子可按照下列方式获取：

1  根据原始检测、计量数据核算出的碳排放因子；

2  权威机构正式发布的文件、数据；

3  经认证的学术机构研究报告；

4  各类统计年鉴和报表；

5  有关基础数据手册；

6  部分能源的碳排放因子缺省值可按本附录B、附录C选取。

【条文说明】本条文规定了碳排放因子的获取方式，进行建筑运行阶段碳排放核算时，应按照条款次序优先选用。优先选用项目根据原始检测、计量数据核算出的碳排放因子，更贴近真实排放值。对于2～5款，应优先按照河北省相关机构公布值选用，当省内无相关公布数据时，可选择行业和国家相关机构公布的地域值，无地域值的选用国内平均值。当无法获取相关数据时，可采用附录B、附录C中的缺省值。

4.3.6  建筑碳排放核算的相关数据应经过质量审定，并保存相应证明文件。数据的属性信息应被完整记录，具体应包括以下内容：

1  时间跨度：数据的年份以及所收集数据的时间跨度；

2  地域范围：数据所适用的地域；

3  代表性：数据集合反应的行业覆盖面的定性描述；

4  完整性：数据的齐全和数据链的完整；

5  数据源：提供数据的机构（单位）、数据采集的渠道；

6  数据精度：采集数据的准确性描述。

【条文说明】碳排放核算数据应经过质量审定，保证数据的准确、可靠。质量审定应由核算企业（单位）根据管理规定开展相关工作。数据的来源信息和证明材料应进行留档保存，数据的属性信息应在存档文件中进行描述。

4.3.7  核算主体应建立建筑运行阶段碳排放核算的质量保证体系，主要包括以下内容：

1  碳排放核算和报告的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期等；指定专职人员负责温室气体排放核算和报告工作；

2  排放源一览表，分别确定合适的核算方法，形成文件并存档；

3  各类能源消耗的台账记录；

4  碳排放核算报告内部审核制度；

5  文档的管理规范，保存、维护年度碳排放核算的文件和有关的数据资料。

【条文说明】质量保证体系既是开展建筑运行阶段碳排放核算的基础，也有效保障了核算数据的准确性、可靠性和可追溯性，也为项目后续开展碳价值实现相关工作奠定了基础。

## 4.4  核算报告

4.4.1  建筑碳排放核算结果应以碳排放核算报告的形式进行公示。

【条文说明】为了使数据公示的内容明了清晰，建筑碳排放核算结果的公示形式应为附有图表、文字说明等必要信息的核算报告，而不是单纯的核算结果。

4.4.2  建筑碳排放核算报告应包括下列内容及相应的数据来源。

1  报告主体基本信息；

2  建筑的碳排放量；

3  化石燃料及外购电力、热力等排放的活动水平数据和碳排放因子参数；

4  数据采集方法以及来源渠道。

【条文说明】建筑碳排放核算报告是数据公示的核心内容，包括报告主体基本信息、建筑碳排放量、化石燃料以及外购的电力和热力等排放的活动水平数据和排放因子参数。除此之外，碳核算时的碳排放因子等数据的来源都是非常重要的信息，应予以提供。

4.4.3  报告主体基本信息应包含下列内容：

1  报告主体单位（企业）名称；

2  单位（企业）性质；

3  所属行业；

4  报告年度；

5  组织机构代码；

6  法定代表人等信息。

4.4.4  建筑的碳排放量应包含下列内容：

1  报告期内的温室气体排放总量；

2  报告期内燃料燃烧排放量；

3  报告期内购入电力和热力所对应的排放量。

4.4.5  活动水平数据和排放因子参数应包含下列内容：

1  报告期内各燃料品种净消耗量；

2  报告期内低位发热量；

3  报告期内外购的蒸汽和热水的数量。

4.4.6  数据采集方法以及来源渠道应包含下列内容：

1  报告期内各燃料品种的单位热值含碳量、碳氧化率等数据；

2  核算CO2排放量所采用的区域电力消费的碳排放因子；

3  外购的蒸汽和热水的碳排放因子；

4  数据的来源（实测值或缺省值）。

# 5  核    查

## 5.1  一般规定

5.1.1  建筑碳排放核查应做到诚信、客观、保守建筑运营单位（企业）的商业秘密，不影响其正常的生产经营活动。

【条文说明】本条文规定了建筑运行阶段碳排放核查的基本原则。

5.1.2  核查结论和报告应真实、准确的反映核查的过程和发现的问题。

【条文说明】5.1.2  如实反映核查过程中所遇到的重大障碍，以及核查机构、建筑运营单位（企业）和委托方之间未解决的分歧意见。

5.1.3  碳排放核查应委托第三方机构开展，核查机构应具备从事核查所需的职业技术能力与判断力。

【条文说明】本条文规定了建筑运行阶段碳排放核查的基本方式，以及对核查机构的基本要求。目前，国家和部分省市均出台了第三方核查机构管理办法，该办法适用于强制减排行业，建筑行业虽目前不属于强制减排行业，但核查流程与要求基本类似，故建筑碳核查参照当地的第三方核查机构管理办法执行。

5.1.4  核查活动应保持独立性，核查报告的结论应具有客观、真实的证据基础。

5.1.5  核查结果应确保核算边界、核算方法和活动数据应真实反映建筑物的实际能耗引起的碳排放信息。

【条文说明】碳排放核查是对核算数据、方法和过程的审核和证实，核算的最终目的是确保核算数据和结果能真实反映建筑实际碳排放。

5.1.6  核查报告应明确建筑边界内运行阶段所有能源消耗引起的碳排放信息。

【条文说明】本条文规定了对碳排放数据完整性的核查，同时应在核查报告中明确完整性的信息。

5.1.7  建筑运行阶段碳排放核算宜采用相同的核算边界、核算方法，当核算边界和核算方法发生变化时，应附相应记录明确变化原因，并提供证明材料。

【条文说明】本条文明确了建筑运行阶段碳排放核算中，各核算期的核算边界、核算方法的一致性的核查，若出现变化时，变化原因和提供的证明材料，应具充分、合理。

5.1.8  排放主体应充分提供建筑能源消耗引起的碳排放信息的支撑材料。

【条文说明】本条文规定了排放主体在核查过程中应履行的义务和职责。

## 5.2  核查准备

5.2.1  建筑运营单位（企业）应提交建筑碳排放核算报告，报告内容应满足本标准4.4节的相关要求。

5.2.2  核查机构应根据核查工作需要组成核查组，落实成员具体核查工作分工，成员应具备相关专业知识、核查能力和实践经验。

5.2.3  核查机构和建筑运营单位（企业）应在开展核查活动前共同商定核查方案。

5.2.4  核查活动应包括以下内容：

1  根据核查方案，确定审核的文件资料和现场核查项目；

2  落实核查内容与范围，应包括核查建筑碳排放信息管理体系、边界及报告；

3  核查建筑碳排放量。

5.2.5  核查机构应编制核查计划，核查计划应包括以下内容：

1  核查目的；

2  核查范围；

3  现场核查时间；

4  现场需要调阅的文件、账单、记录和凭证；

5  现场核查明细。

5.2.6  核查机构应在核查前准备相应的检查表、记录表。

5.2.7  核查机构宣布核查计划，应明确核查内容、核查日程、核查明细，以及核查过程中必要的工作条件与技术辅助条件，提出需要审查调阅的文件和能源账目、核对基本信息表中的数据及现场审核内容。

## 5.3  核查内容

5.3.1  核查组应审核受审建筑文件，并应调查核实文件数据的来源与真实性，文件应包含下列内容：

1  建筑物碳排放的核算报告及核算数据的支撑材料；

2  用能系统目录及相关参数；

3  用能系统运行记录；

4  能源账单文件、记录和凭证；

5  其他与碳排放相关的活动、方案和报告。

5.3.2  核查组核查建筑的基本信息，应包括下列内容：

1  土地使用证编号；

2  建筑名称；

3  建筑面积；

4  详细地址；

5  竣工时间；

6  建筑类型；

7  建筑物的实际功能。

5.3.3  核查组应对边界内建筑进行整体巡视，结合文件审查结果，确定建筑碳排放的总体情况。

5.3.4  核查组应与涉及建筑用能管理的相关人员进行面谈和交流，现场检查建筑能源计量设备的配备率、完好率或有效性。

5.3.5  核查组应对受审核建筑边界内的建筑设备进行巡视，确定各用能系统实际运行情况；

5.3.6  核查组应记录并填写建筑碳排放文件审核记录，记录表详见附录D表D.0.1。

5.3.7  核查组应核查建筑物碳排放源的实际情况，并应符合下列规定：

1  核查组应核查建筑物边界范围内的所有碳排放源；

2  核查组应核查建筑碳排放的报告时段的起始日期；

3  核查组应填写建筑物碳排放源审核表，审核表详见附录D表D.0.2。

5.3.8  核查组应核查建筑碳排放的核算方法、活动数据、排放因子及计算过程的正确性、完整性和可靠性，主要核查内容应符合下列规定：

1  核算方法应符合本标准第4章相关要求；

2  应核查建筑在规定的时间段内各种能源的实际消耗量及支撑材料，并应按本标准附录D表D.0.3填写建筑运行阶段碳排放活动数据；

3  应核查碳排放因子获取方法是否符合本标要求，并应按本标准附录D表D.0.4填写建筑碳排放因子及其获取方式。

4  应核查数据处理过程、计算和汇总结果数据的正确性，并应按本标准附录D表D.0.5填写建筑运行阶段碳排放数据。

【条文说明】建筑运行阶段碳排放核算方法、活动数据、排放因子及计算过程的正确性、完整性和可靠性是核查工作的重点内容，本条文对该过程提出了明确的要求。

1  核算方法应符合本标准第4章的相关规定；

2  核算期内建筑运行实际消耗能源量是否准确、有关佐证资料是否齐全：对采用直接计量法获得的能源消耗量数据，应重点审核计量仪表计量合格证、校验报告；对采用间接计量法获得的能源消耗量数据，应重点审核相关能源账单、财务发票和领用记录的真实性；

3  应核查选用的排放因子的来源，是否符合本标准要求，采用实际数据计算排放因子，原始数据、计算方法、计算结果是否满足准确、可靠的要求，排放因子的来源应有相应的、充足的解释说明；

4  应核查数据处理过程、计算和汇总数据的正确性，并应如实填写排放数据。

5.3.9  核查组核查受审核建筑信息管理体系，应包括下列内容：

1  建筑物碳排放信息管理组织架构及职责权限；

2  建筑物碳排放信息管理人员配备情况及培训；

3  建筑物碳排放信息管理程序及相关制度。

【条文说明】完善的信息管理体系是保障建筑碳排放数据质量的基础，本条要求核查人员从碳排放信息管理组织架构和职责权限、人员配备和培训、程序和制度三个方面进行审查。

## 5.4  核查报告

5.4.1  核查组对建筑实际消耗的能源产生的碳排放进行核证后，应出具核查报告。

【条文说明】核查报告是核查结果的集中体现，也是对所审查项目出具的正式性结论文件，审查结束后必须出具核查报告。

5.4.2  核查报告应对建筑的实际能源消耗和碳排放进行明确的表述，明确核查后的碳排放量。

【条文说明】核查报告中应明确审查项目的实际能源消耗和碳排放数据，该数据是表征项目在核查年度内能源消耗和碳排放的实际水平。

5.4.3  当核查后的碳排放量与委托方申请核查的碳排放量不一致时，应在核查报告中对此原因进行说明和解释。

【条文说明】影响建筑运行阶段碳排放数据的因素多种多样，在核算过程中可能会出现考虑不全面，数据处理不专业、支撑材料不充分等情况；核查时应对此类问题予以纠正，提出准确、可靠的排放数据，并对形成此偏差的原因进行充分说明。

# 6  信息管理

6.0.1  建筑运营单位（企业）应制定建筑碳排放信息管理制度，并对相关人员进行培训，培训应包括首次工作时对相关人员进行培训和在后续年份开展的持续性培训。

【条文说明】本条文明确了建筑运营单位（企业）应制定建筑碳排放信息管理制度，对相关工作人员开展首次培训和持续性培训，以保障建筑运行阶段碳排放数据及相关信息的准确性和完整性。

6.0.2  信息管理程序文件应符合下列规定：

1 建筑运营单位（企业）应建立建筑物碳排放信息档案文件的管理制度，档案文件应包括能源账单、能源领用记录和凭证等与建筑物运行使用过程中能源消耗量相关的记录；

2 建筑运营单位（企业）应保存和维护用于碳排放清单设计、编制和保持的文档，以便核查，并应按照文件和记录管理程序的要求进行管理；

3 建筑运营单位（企业）应建立碳排放核算和报告管理程序，碳排放核算和报告管理程序包括建筑碳排放核算边界、报告期、计算方法和排放量的计算；

4 建筑运营单位（企业）应建立碳排放核查和报告管理程序，明确建筑碳排放信息管理组织架构、职责和权限、人员配备情况，建立培训、信息管理程序等相关制度，确保建筑能源计量设备的配备率、完好率与有效性。

6.0.3  建筑运营单位（企业）应明确信息管理程序相关文件存档年限，保管时间应为3年以上。

【条文说明】建筑运行阶段碳排放相关数据、文件应进行存档，运营单位（企业）应建立信息文档的管理规范，明确保存、维护碳排放核算和报告的文件有关的数据资料，保管时间不应低于3年。

6.0.4  建筑运营单位（企业）应建立数据质量管理程序，且应对数据准确性与完整性进行常规检查，定期进行评价。

【条文说明】本条文对建筑运行阶段碳排放数据的质量管理提出了检查和评价要求，以确保数据质量，数据质量管理内容如下表所示：

表1 建筑碳排放数据质量管理内容

| 序号 | 项目 | 管理项目 | 管理内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动数据 | 审核活动数据的完整性、真实性、正确性 | （1）核对计量表数据； （2）核对能源账单、财务账单等记录； （3）核对活动数据单位的正确性。 |
| 2 | 排放因子 | 核实是否采用本标准规定的碳排放因子获取方法 | （1）核对排放因子值获取方式与本标准要求的一致性、正确性； （2）核对排放因子单位是否正确； （3）对变化的排放因子是否有足够的依据和解释说明。 |
| 3 | 排放量计算过程 | 核实计算过程、数据处理步骤是否正确 | （1）核对核算方法符合本标准的规定； （2）核对计算过程、数据处理步骤满足本标准要求； （3）核对排放因子有无变化，变化的排放因子的依据和说明的充分性。 |
| 4 | 表格数据 | 输入数据的正确性 | 核对数据输入的完整性和正确性。 |

# 附录A  建筑运行阶段排放源识别表

附录A.0.1 建筑运行阶段排放源识别表

| 类 别 | 种 类 | 是否存在 | 设施/活动描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 1： 直接燃烧排放 | 煤 | ( 是 | ( 否 |  |  |
|  | 天然气 | ( 是 | ( 否 |  |  |
|  | 液化石油气 | ( 是 | ( 否 |  |  |
|  | 汽油 | ( 是 | ( 否 |  |  |
|  | 柴油 | ( 是 | ( 否 |  |  |
|  | 煤油 | ( 是 | ( 否 |  |  |
|  | 其他 | ( 是 | ( 否 |  |  |
| 范围 2： 间接排放 | 电力 | ( 是 | ( 否 |  |  |
|  | 冷量 | ( 是 | ( 否 |  |  |
|  | 热量 | ( 是 | ( 否 |  |  |
|  | 其他 | ( 是 | ( 否 |  |  |

注：1  碳排放核算时，应按项目实际情况填写此表；

2  当排放源存在其他形式时，应注明排放源具体类型；

3  应对排放的设施、排放活动进行简要描述。

# 附录B  化石燃料相关参数缺省值

表B.0.1  化石燃料相关参数缺省值

| 燃料品种 | 单位热值含碳量 (tC/GJ) | 低位热值 (GJ/t或GJ/万Nm3) | 氧化率 （%） | 单位热值 CO2 排放因子（tCO2 e/TJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 15.3×10-3 | 389.3 | 99 | 21.62 |
| 焦炉煤气 | 13.6×10-3 | 173.5 | 99 | 8.57 |
| 管道煤气 | 12.2×10-3 | 158.0 | 99 | 7.00 |
| 柴油 | 20.2×10-3 | 43.3 | 98 | 3.14 |
| 汽油 | 18.9×10-3 | 44.8 | 98 | 3.04 |
| 燃料油 | 21.1×10-3 | 40.2 | 98 | 3.05 |
| 一般煤油 | 19.6×10-3 | 44.8 | 98 | 3.16 |
| 无烟煤 | 27.5×10-3 | 23.2 | 89.5 | 2.09 |
| 烟煤 | 26.1×10-3 | 22.4 | 83.6 | 1.79 |
| 褐煤 | 28.0×10-3 | 14.1 | 83.6 | 1.21 |
| 液化石油气 | 17.2×10-3 | 47.3 | 98 | 2.92 |
| 液化天然气 | 17.2×10-3 | 41.9 | 98 | 2.59 |

注：数据来源，《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南（试行）》。

表B.0.2  燃油密度缺省值

| 燃料品种 | 密 度 （t/Nm3） |
| --- | --- |
| 柴油 | 0.86 |
| 汽油 | 0.73 |
| 燃料油 | 0.92 |
| 一般煤油 | 0.82 |

注：数据来源，《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南（试行）》。

# 附录C  外购电力、热力排放因子缺省值

表C.0.1  外购电力、热力排放因子缺省值

| 名 称 | 单 位 | 缺省值 |
| --- | --- | --- |
| 电力排放因子 | tCO2/MWh | 采用国家最新发布值 |
| 热力排放因子 | tCO2/GJ | 0.11 |

# 附录D  建筑运行阶段碳排放核查审核记录

表 D.0.1  建筑运行阶段碳排放文件审核记录表

| 序号 | 审核项目 | 是否提交 | 发现事项 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑运行阶段碳排放核算报告》 | (是 (否 |  |  |  |
| 2 | 《建筑运行阶段碳排放核算报告》 支撑性资料 | (是 (否 |  |  |  |
| 3 | 用能系统目录及相关系数 | (是 (否 |  |  |  |
| 4 | 用能系统运行记录 | (是 (否 |  |  |  |
| 5 | 能源账单文件、记录和凭证 | (是 (否 |  |  |  |
| 6 | 其他与碳排放相关的活动、 方案和报告 | (是 (否 |  |  |  |

表 D.0.2  建筑运行阶段碳排放源审核表

| 类别 | 种类 | 是否存在 | 设施/活动描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 1 直接燃烧排放 | 煤 | (是 (否 |  |  |
|  | 天然气 | (是 (否 |  |  |
|  | 液化石油气 | (是 (否 |  |  |
|  | 汽油 | (是 (否 |  |  |
|  | 柴油 | (是 (否 |  |  |
|  | 煤油 | (是 (否 |  |  |
|  | 其他 | (是 (否 |  |  |
| 范围 2 间接排放 | 电 | (是 (否 |  |  |
|  | 冷量 | (是 (否 |  |  |
|  | 热量 | (是 (否 |  |  |
|  | 其他 | (是 (否 |  |  |

表 D.0.3  建筑运行阶段碳排放活动数据审核表

| 类别 | 种类 | 活动数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位是否正确 | 消耗量是否正确 | 采集方法 |  |
| 范围 1 直接燃烧排放 | 煤 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |  |
|  | 天然气 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |  |
|  | 液化石油气 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |  |
|  | 汽油 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |  |
|  | 柴油 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |  |
|  | 煤油 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |  |
|  | 其他 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |  |
| 范围 2 间接排放 | 电 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |  |
|  | 冷量 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |  |
|  | 热量 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |  |
|  | 其他 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |  |

表 D.0.4   建筑物 碳排放因子审核表

| 类别 | 种类 | 排放因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位是否正确 | 排放因子值是否正确 |  |
| 范围 1 直接燃烧排放 | 煤 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |
|  | 天然气 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |
|  | 液化石油气 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |
|  | 汽油 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |
|  | 柴油 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |
|  | 煤油 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |
|  | 其他 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |
| 范围 2 间接排放 | 电 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |
|  | 冷量 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |
|  | 热量 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |
|  | 其他 | (是 | (否 | (是 | (否 |  |

表 D.0.5   建筑碳排放量审核表

| 类别 | 种类 | 排放量（tCO2） | 是否正确 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 1： 直接燃烧排放 | 煤 |  | (是 (否 |  |
|  | 天然气 |  | (是 (否 |  |
|  | 液化石油气 |  | (是 (否 |  |
|  | 汽油 |  | (是 (否 |  |
|  | 柴油 |  | (是 (否 |  |
|  | 煤油 |  | (是 (否 |  |
|  | 其他 |  | (是 (否 |  |
| 范围 2： 间接排放 | 电 |  | (是 (否 |  |
|  | 冷量 |  | (是 (否 |  |
|  | 热量 |  | (是 (否 |  |
|  | 其他 |  | (是 (否 |  |
| 合计 |  | (是 (否 |  |

注：委托方提出的排放量与实际排放量如有差距，核查组应确定并说明产生差距的原因。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合 ……的规定(或要求)”。

# 引用标准名录

- 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167

- 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167

- 《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T 154

- 《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南》

河北省工程建设地方标准

建筑运行阶段碳排放核算

核查标准

DB13（J）/T XXXX-2023

# 条文说明

制定说明

《建筑运行阶段碳排核算核查标准》DB13（J）/Txxxx-2023，经河北省住房和城乡建设厅2023年x月xx日以2023年第xx号公告批准发布。

为便于有关人员在使用本标准时能正确理解和执行有关条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文的参考。